Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия № 69 им. С.Есенина г. Липецка

Название работы:		шкатулка «Бабочка»

Автор:			Елфимов Артем

7 «Б» класс

Руководитель:		Бородин Геннадий Васильевич – учитель технологии

МБОУ гимназия № 69 им. С.Есенина г. Липецка

Чертежи шкатулки взяты на сайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=96347&page=2

ШКАТУЛКА «БАБОЧКА»

Формулирование проблемы

Однажды я заметил, что моя мама, приходя с работы и снимая ювелирные украшения, располагает их в различных местах. Я понял, что все это происходит из-за того, что у мамы просто нет специально предназначенной для ювелирных украшений шкатулки. И мне захотелось исправить этот недостаток. Как я мог это сделать? Либо купить нужное изделие в магазине, либо постараться сделать своими руками. Против первого варианта были следующие факторы:

- высокая стоимость подобных изделий (а я пока учусь и не имею возможности зарабатывать деньги)

- отсутствие оригинальности

Поэтому я принял решение изготовить шкатулку самостоятельно, для чего вначале определил основные требования к проектированию и изготовлению шкатулки:

Исследование проблемы

Итак, моя цель – изготовить шкатулку. Она должна быть изготовлена просто, оригинально, дешево и достаточно быстро. Для поиска соответствующего варианта я использовал интернет (названия сайтов мне подсказал учитель технологии Бородин Геннадий Васильевич). Из нескольких проектов, которые мне показались интересными, я, посоветовавшись с учителем технологии, выбрал шкатулку «Бабочку».

Материалы для шкатулки:

- Фанера, размер: длина 420 мм, ширина 300 мм, толщина 4 мм

- Клей ПВА

- Лак по дереву 150 млл

- Растворитель (для промывки кисточки от лака)

Инструменты:

- Ножовка

- Лобзик, пилки для лобзика

- Надфили

- Напильник

- Дрель

- Сверла диаметром 2 мм и 4 мм

- Кисточка

- Копировальная бумага 1 лист

- Карандаш

- Линейка

- Наждачная бумага 1 лист

- Ножницы

Технология изготовления

Для изготовления применяем следующие основные операции: разметка, выпиливание, шлифование, сборка, отделка.

Варианты отделки изделия:

- Вощение

- Обжигание

- Лакирование

- Окрашивание морилкой

- Окрашивание краской

К интерьеру нашей гостиной подходит лакирование шкатулки.

Варианты соединения деталей изделия:

- Соединение на гвоздях

- Соединение на винтах и уголках

- Соединение на шурупах

- Соединение на клею

- Соединение на шипах

Наиболее приемлемым для данного изделия является соединение на клею. Последовательность выполнения работ представлена в технологической карте.

Технологическая карта

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать заготовку |  | Линейка, угольник, карандаш, верстак |
| 2 | Перенести чертежи деталей на заготовку |  | Копировальная бумага, авторучка, кнопки, верстак |
| 3 | Выпилить детали по контуру |  | Лобзик, верстак |
| 4 | Во внутренних участках (предназначенных для выпиливания) деталей просверлить отверстия |  | Дрель, сверло диаметром 2 мм, верстак |
| 5 | Выпилить внутренние участки во всех деталях |  | Лобзик, верстак |
| 6 | В боковых поверхностях просверлить отверстия диаметром 4 мм |  | Дрель, сверло диаметром 4 мм, верстак |
| 7 | Отшлифовать поверхности деталей |  | Надфили, наждачная бумага, верстак |
| 8 | Собрать изделие, скрепив детали между собой с помощью клея |  | Клей, верстак |
| 9 | Выполнить отделку изделия |  | Кисточка, лак |
| 10 | Вырезать из ткани 2 прямоугольника размером: ширина 45 мм, длина75 мм |  | Ножницы |
| 11 | Наклеить кусочки ткани на дно шкатулки |  | Клей, верстак |
| 12 | Проконтролировать качество работы |  |  |

Экономические расчеты

Изделие состоит из 8 деталей, которые свободно располагаются на листе фанеры размером: длина 420 мм, ширина 300 мм, толщина 4 мм. Лист фанеры размером 1,5 м на 1,5 м стоит 240 руб.

Сфанеры = 0,42*0,3/1,5/1,5*240 = 13,44 руб

Лак по дереву (яхтный) стоит около 300 руб за 1 литр

Слак = 0,15*300 =45 руб

Клей ПВА у меня уже был куплен перед началом учебного года, так что на это тратиться не придется.

На дно шкатулки необходимо будет приклеить 2 кусочка ткани (дома есть соответствующие обрезки).

Все необходимые инструменты есть дома (покупать дополнительно ничего не придется), какое-либо специальное оборудование не потребуется.

Расход электроэнергии (0,5 часа работы эл. дрели), тариф 2,46 руб/квтч

Сэл. эн. = 0,5 час*0,6квт*2,46 =0,74 руб.

Общие затраты на изготовление шкатулки составят:

С = 13,44+45+0,74 =59,92 руб.

Оценка изделия

После изготовления шкатулки мы провели ее испытания. Она устойчиво располагается на плоскости, вместительна, крышки открываются легко и свободно, фиксируются в открытом положении.

Положительные стороны

- Цель достигнута

- Материалы общедоступны

- Технология изготовления посильна

- Дизайн изделия соответствует назначению

- Низкая себестоимость шкатулки

Отрицательные стороны

- Производство получилось не безотходным

- Изготовление шкатулки потребовало много времени

Литература

- Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. М.: Высшая школа, 1985

- Костина Л.А. Альбом изделий для выпиливания из дерева.

- Ф.А. Шемуратов  Выпиливание лобзиком 1992

# Text boxes

Простота изготовления

Шкатулка

Наличие необходимого оборудования

Оптимальные экономические затраты

Интересный дизайн

Безопасность изготовления

Доступность материалов

Время изготовления

Размеры

изделия