МБОУ «СОШ № 43»

Конспект урока по технологии 
в 8 классе

«Приспособления к швейным машинам»

подготовила

учитель технологии

Медведева Вера Викторовна

г. Нижневартовск

Дата: ____________      Класс: _____________     Предмет: технология.      № урока _______

Тема: «Приспособления к швейным машинам».

Цель урока: научить учащихся  различать приспособления к швейной машине, научить учащихся работать с приспособлениями

Задачи:

образовательная: ознакомить учащихся  с классификацией и назначением специальных машин; повторить ПТБ  при работе на швейной машине; обеспечить усвоение материала по теме;

развивающая: прививать умения и навыки;  развивать умение ставить себе цель запоминать материал; развивать культуру устной и письменной речи; развивать умение рационально работать с инструкционными картами; научить учащихся анализировать и определять особенности приспособлений к швейным машинам;

воспитательная: формировать дисциплинированность в работе; формировать у учащихся любви к труду и готовности добросовестно трудиться; учить сохранять материально-техническую базу школы; воспитывать умения соблюдать правила гигиены труда и быта;  формировать элементарные умения домоводства; воспитывать, чувства взаимопомощи;

Тип урока: комбинированный.

Методы проведения занятия:

-   объяснительно - иллюстративный (рассказ, беседа, работа с дидактическим материалом, демонстрация),

-	репродуктивный (инструктаж; практическая работа, самостоятельная
работа);

Средства обучения:

предметно-натуральные объекты, наглядные пособия;

практические -трудовая деятельность;

эмоциональные - творческий интерес, удовлетворение в работе;

Оборудование и наглядности: учебник "Технология" 8  класс; наглядные пособия (таблицы, инструкции для приспособлений малой механизации к швейным машинам); машина, нитки, ножницы,  хлопчатобумажный лоскут, линейка, мел.

Объект труда: швейные машины, приспособления малой механизации

Материально - техническое оснащение:

Оборудование ученических мастерских: ученические парты, стулья, инструменты и приспособления.

Технологическая карта: «Приспособления к швейной машине».

ТСО: компьютер, экран, проектор, СD – диск (урок составлен в программе Power Point )

Техника безопасности: «Правила техники безопасности при работе на швейной машине».

Литература для учителей:  методическое пособие  8 класс, дидактический материал

Литература для внеклассного  чтения учащихся: школьная энциклопедия, учебник технология 8 класс

Ход урока:

- Организационная часть.

- Подготовка учащихся к началу работы на уроке

- Приветствие.

- Проверка рабочей формы одежды.

- Отметить отсутствующих.

- Постановка целей и задач урока.

- Повторение ПТБ. Учащиеся повторяют правила техники безопасности при работе с о швейными машинами. Учитель задает вопросы:

  - Какие ПТБ надо соблюдать при работе на швейной машине с ручным приводом?

  - Какие ПТБ надо соблюдать при работе на швейной машине с электрическим  приводом?

  - Перечислите CГТ при работе на швейной машине?

- Изложение нового материала.

Современные швейные машины имеют комплект приспособлений, которые позволяют быстро и качественно выполнить многие операции. Приспособления к швейным машинам позволяют повысить производительность труда, улучшить качество обработки изделий. С их помощью можно обметать петли, пришить пуговицы, подшить край потайными стежкам и, притачать тесьму-молнию, окантовать срез детали косой бейкой, вышивать.   В промышленности выпускается большое количество разнообразных приспособлений. Приспособления малой механизации выпускаются и для бытовых швейных машин. В каждой швейной машине имеется комплект дополнительных лапок и приспособлений для выполнения различных строчек и швов.  К приспособлениям  относятся: лапка для застрачивания шнура, лапка  - запошиватель,  лапка для выполнения сборок, лапка для потайного стежка, лапка для обметывания петель.

Лапка для застрачивания шнура. 
 Применяется при отделки женских и детских изделий. Шнур не должен притачиваться к  материалу.  Работающий подгибает материал рукой, направляет шнур (рис.1).

Рис.1

Лапка - запошиватель. Слайд №3

Применяется при стачивании срезов и настрачивании запошивочных швов в белье. Лапка - запошиватель шарнирная (рис.2). Ее левый рожок имеет отросток  с желобком для подгибания материала. Правый рожок является линейкой - направителем.

Рис. 2

Лапка для выполнения сборок. Слайд №4

Лапка – сборочник  (рис.3) применяется для отделки женских и детских изделий. Лапка  жесткая и имеет укороченную подошву с горизонтальной прорезью с левой стороны. Лапку можно применять для равномерного присборивания, используемого в качестве отделки изделия, и для одновременного соединения двух слоев ткани с присбориванием нижнего слоя. Материал присборивается в результате того, что задняя часть подошвы сразу за игольным отверстием  срезана, а натяжение ниток сильнее обычного. Край ткани подкладывают под лапку-сборочник, устанавливают рычагом регулятора длину стежка и начинают шить. При длине стежка 4 мм получаются крупные сборки, при длине стежка 2 2,5 мм более мелкие. При работе сборочником получаются равномерные сборки, которые не смещаются и не сбиваются. Сборки не получатся, если на машине очень слабое натяжение ниток. Натяжение должно быть таким, какое требуется для шитья изделий из ситца, сатина, полотна.                                                                                           Рис. 3

Лапка для потайного стежка.
    С помощью лапки для потайного стежка (рис.4) можно быстро подшить изделие. Для того чтобы работа получилась аккуратной и стежки действительно были потайными, необходимо потренироваться на лоскуте ткани. 
   1.  На машину нужно установить лапку для потайного стежка, иглу 70—80, заправить тонкие швейные нитки в цвет ткани, немного ослабить верхнюю пить.

2. Установить соответствующий вид шва, длину стежка — 3—4 мм. 
 3. Заметать нижний срез изделия вподгибку с закрытым срезом. При этом строчку прямых стежков прокладывать так, чтобы, когда вы отогнете подгибку на лицевую сторону, выступал край шириной 10 мм .

4. Подготовленный край ткани положить под лапку для потайного стежка. При этом сгиб верхней ткани проходит вдоль упора лапки потайного стежка. 
5. С помощью регулировочного винта сдвинуть упор влево настолько, чтобы игла при левом проколе верхнего материала попадала в самый край.                                                                    Рис. 4

Лапка с  ограничительной линейкой.

Лапка с линейкой  используется при шитье, когда последующую строчку нужно делать параллельно предыдущей (рис.5). Таким способом можно прошивать ряды и квадраты одинаковой ширины, простегивать ватные изделия (для этого вату прокладывают между двумя слоями ткани и равномерно прошивают). При помощи этой лапки можно пришивать застежку- молнию.

Рис.5 Лапка с линейкой 
         Лапка с линейкой состоит из лапки и линейки-направителя. Линейку-направитель можно приближать к лапке и отдалять от нее (максимальное расстояние до 30 мм) или совсем вынуть из стойки, например при пришивании застежки-молнии. 
        Намечать линии на ткани, по которым должны пройти строчки, не требуется — лапка с направляющей линейкой обеспечивает параллельность строчек и равные расстояния между ними. Но нужно следить за тем, чтобы направляющая линейка скользила точно по предыдущей строчке. 
      Если надо прострочить рисунок в виде клеток или ромбов, то, кроме продольных строчек, прострачиваются еще поперечные строчки.

Правила техники безопасности

при работе с приспособлениями малой механизации.

Устанавливая приспособления малой механизации нужно соблюдать правила техники безопасности:

- Перед началом работы необходимо убрать рабочее место.

- Пообобрать волосы, подвернуть рукава, убрать аксессуары и украшения.

- Без разрешения учителя за швейную машину не садиться и не устанавливать приспособления малой механизации.

- Устанавливать и снимать приспособления  малой механизации, надо отверткой для лучшего закрепления его на лапкодержателе.

- Инструменты и приспособления нельзя оставлять на  платформе.

- При установке приспособлений не держать ноги на педали.

- Перед началом работы проверьте правильность установки приспособлений (хорошо ли держит регулировочный винт лапку, проходит ли игла в игольное отверстие).

- Не приводить швейную машину в движение без ткани и с опущенной лапкой.

- Перед работой проверить ткань на наличие в ней булавой и иголок.

- Сидеть за швейной машиной прямо, не наклоняться близко к движущимся частям машины.

- Во время работы не отвлекаться.

- Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.

- Следить за положением рук, ног, корпуса.

- После работы  привести швейную машину в порядок.

- Практическая работа. №1,2 . Слайд №5-6.

- Практическая работа № 1

Установка приспособлений к швейной машине.

Инструменты и материалы: рабочая коробка, лоскутки тканей, нитки, швейная машина, отвертка,  лапка линейка.

Последовательность выполнения  работы:

Изучите строение лапки (рис. 6) с направляющей линейкой и установите лапку.

- Игловодитель поставить в верхнее положение.

- Ослабив регулировочный винт, снять нажимную лапку.

- Правой рукой подвести лапку к стержню лапкодержателю так, чтобы паз винта крепления вошел под регулировочный винт.

- Регулировочный винт закрепить.

Рис. 6    Лапка с направляющей линейкой:  1 – стойка; 2-паз; 3-рожок; 4-паз для иглы; 5-винт; 6-рычаг; 7- линейка - направитель;

Практическая работа № 2

Применение приспособлений к швейной машине.

Инструменты и материалы: рабочая коробка, лоскутки тканей, нитки, швейная машина, лапка линейка, ножницы, утюг, проутюжильник, распарыватель.

Последовательность выполнения  работы:

- Выкроить две детали размером 20х20

- Сложить детали из ткани изнаночными сторонами внутрь и вложить между ними деталь из синтепона. Сколоть булавками, прометать.

- Поставить лапку с линейкой, установить стежок 3…4 мм (рис.7). Выполнить строчку, чтобы получились ровные квадратики размером  3х3 или 4х4 см, для этого линейку установить на определенном расстоянии от иглы и закрепить винтом.

- Края детали прострочить зигзагообразной строчкой.

Рис.7. Работа с лапкой – линейкой.

Самоконтроль: ширина шва равномерная по всей длине, строчка ровная, натяжение нитей нормальное.

- Вводный инструктаж: направить учащихся на выполнение задания

- Текущий инструктаж:

          - Проверить организацию рабочих мест;

          - Проверить правильность выполнения трудовых приемов;

          - Проверить соблюдение ПТБ.

          - Выдать дополнительные задания наиболее успевающим ученицам.

              - Закрепление материала:

Работа по карточкам- заданиям (1.2,3,4). Приложение 1.

1. Заполнить таблицу .

| Вид приспособления | Характеристика выполняемой работы |
| --- | --- |

2. Работа по карточкам- заданиям

Запишите ответ:

- Какие приспособления к швейной машине вы знаете? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Для чего используется лапка  с ограничительной линейкой?

__________________________________________________________________________

- Какое приспособление применяется  для выполнения сборок?

__________________________________________________________________________

Какие правила безопасной работы нужно соблюдать при установки различных лапок – приспособлений? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Допишите предложения

Приспособления к швейным машинам позволяют _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Заполните таблицу

| Рисунок | Название приспособления |
| --- | --- |

              - Заключительный инструктаж.

-подведение итогов занятия.

-анализ характерных ошибок и причин.

-сообщение оценки работы учащихся.

-Д-/задание:

»

Используя такой символ можно определить состояние  эмоций, новизну материала, урока, оригинальность и т.д.

- Рефлексия: Слайд №7

«Ступени»

Обведите тот смайлик, который наиболее близок к уровню ваших сегодняшних открытий на уроке

- Уборка рабочих мест.

Использованные материалы

- Е.В.Ермилова, И.А. Товченик  Технология 8 класс (для девочек) М.: Изд-во Мектеп 2008, г.

- Е.В.Ермилова, И.А. Товченик  Рабочая тетрадь 8 класс (для девочек) М.: Изд-во Мектеп 2008, г